## Slide 1: Bài 01 Tổng quan
MẠNG MÁY TÍNH

## Slide 2: Nội dung
Mạng máy tính là gì?
Lịch sử MMT
Các khái niệm cơ bản
Các thành phần trong mạng máy tính
Đồ hình mạng
Các ứng dụng mạng

## Slide 3: Mạng máy tính là gì?
Mạng máy tính (computer network):
  Nhiều máy tính kết nối với nhau bằng phương tiện truyền dẫn
  Liên lạc và chia sẻ tài nguyên

## Slide 4: Internet?
Internet:
  Mạng của mạng
  Có khả năng truy cập toàn cầu

## Slide 5: Lợi ích
Hạ tầng truyền thông (communication infrastructure): ứng dụng phân tán
  Web
  VoIP
  Games
  …
Dịch vụ truyền thông (communication services) cho các ứng dụng
  Truyền dữ liệu đáng tin cậy
  Truyền dữ liệu không đáng tin cậy

## Slide 6: Cấu trúc Internet
Phân cấp
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Tier 3
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Cấp quốc gia, quốc tế
VD: AT&T, Sprint,…
Nhỏ hơn tier-1 ISP
Cấp vùng
Nhà cung cấp kết nối cho người dùng cuối
VD: Viettel, FPT,…
Notes: ISP = Internet Service Provider. Là đơn vị để cung cấp kết nối các người dùng Internet lại với nhau. Phân cấp ISP chỉ nhằm mục đích tính logic.
IXP=Internet Exchange Provider. Là một hạ tầng vật lý, giúp các nhà ISP trao đổi luồng dữ liệu Internet với nhau. Mục đích: cost, speed.
Cost: khi các ISP truyền dữ liệu cho nhau qua IXP thì k lệ thuộc vào nhà cc thứ 3 tốn phí, còn truyền thông qua 1 ISP khác thì tốn phí
Speed: thường xây dựng IXP cùng city (vùng) với các ISP mà nó kết nối  khi truyền thì dữ liệu k cần truyền qua 1 vùng khác  tăng speed.
Các IXP thường gồm các SW, mỗi port là 1 ISP
Thuật ngữ tier-1, tier-2, tier-3 chỉ mang tính thương mại chứ k có ý nghĩa đặc biệt.
Internet = nhiều MMT kết nối với nhau

## Slide 7: Sơ đồ kết nối các isp ở việt nam

## Slide 8: Phân loại mạng - 1
Theo địa hình:
  Mạng cục bộ (LAN – Local Area Network)
      Kích thước nhỏ (toà nhà, phòng máy, công ty, ..)
      Thuộc 1 đơn vị, 1 tổ chức
      Tốc độ cao, ít lỗi
      Rẻ tiền
  Mạng đô thị (MAN - Metropolean Area Network)
      Nhiều mạng LAN kết hợp lại
      Có phạm vi trong 1 quận, huyện, thành phố
      Thuộc 1 đơn vị, 1 tổ chức
      Chậm, nhiều lỗi, chi phí cao hơn LAN
  Mạng diện rộng (WAN - Wide Area Network)
      Nhiều LAN, MAN kết hợp với nhau
      Phạm vi quốc gia, châu lục, quốc tế
      Thuộc nhiều đơn vị, 1 tổ chức
      Chậm, nhiều lỗi, chi phí cao hơn LAN, MAN

## Slide 9: Phân loại mạng - 2
Theo phạm vi hoạt động:
  intranet
    Nội bộ trong 1 đơn vị
  extranet
    Intranet
    Cho phép bên ngoài truy cập vào thông qua chứng thực
  internet
    Cho phép bên ngoài truy cập

## Slide 10: Phân loại mạng – 4
Theo phương tiện truyền dẫn:
  Có dây
  Không dây
    Infrastructure (access point, wifi hotspot)
    Ad-hoc

## Slide 11: Nội dung
Mạng máy tính là gì?
Lịch sử MMT
Các khái niệm cơ bản
Các thành phần trong mạng máy tính
Đồ hình mạng
Các ứng dụng mạng

## Slide 12: Lịch sử MMT
Ý tưởng mầm móng đầu tiên là của J.C.R. Licklider (MIT)
"a network of such [computers], connected to one another by wide-band communication lines" which provided "the functions of present-day libraries together with anticipated advances in information storage and retrieval and [other] symbiotic functions.” - J.C.R. Licklider

## Slide 13: Lịch sử MMT (tt)
Khởi đầu là mạng ARPANET năm 1969
  Xuất phát từ việc phát minh ra công nghệ chuyển mạch mạch gói của Leonard Kleinrock (MIT)
  J.C.R. Licklider và Lawrence Robert
  21/11/1969, mạng ARPANET đầu tiên đã kết nối 2 nơi: Trường ĐH California, Los Angeles và Viện nghiên cứu Stanford

## Slide 14: Lịch sử MMT (tt)
Từ 1970s đến 1980s:
  ALOHAnet
  Telenet
  CyclaBITNET
  CSNET
  NSFNET
  ….

## Slide 15: Lịch sử MMT (tt)
1990s: năm bùng nổ của Internet
  1990, ARPANET đóng
  1995, NSFNET đóng
  Rất nhiều ứng dụng ra đời
      Email
      Web
      Instant message, ICQ
      Peer-to-peer file sharing
2000s: P2P, wireless, sensor, grid computing, VoIP, …

## Slide 16: Nội dung
Mạng máy tính là gì?
Lịch sử MMT
Các khái niệm cơ bản
Các thành phần trong mạng máy tính
Đồ hình mạng
Các ứng dụng mạng

## Slide 17: Kiểu truyền
Unicast
  Từ 1 node đến 1 node
Broadcast
  Từ 1 node đến tất cả các node trong một vùng mạng
Multicast
  Từ 1 node đến 1 nhóm
Anycast
  Từ 1 node đến 1 node bất kỳ trong một nhóm
A
B
A
A
B
C

## Slide 18: Giao thức - 1
Giao thức:
  Hiểu: như là một “thống nhất” giữa các “đối tượng” khi trao đổi thông tin
  qui định, qui tắc để trao đổi dữ liệu giữa các đối tượng trên mạng
    Định dạng gói dữ liệu trao đổi (syntax, semantic)
    Thứ tự thông tin truyền nhận giữa các thực thể trên mạng
    Các hành động cụ thể sau mỗi sự kiện nhận/gởi hay 1 sự kiện nào đó xảy ra
  VD: HTTP, TCP, IP, PPP, …
Do các tổ chức và hiệp hội xây dựng: IEEE, ANSI, TIA, EIA, ITU-T

## Slide 19: Giao thức - VD
TCP connection
req.
TCP connection
reply.
<file>
<request
file>
Giao thức TCP
Notes: Trò chơi:
  Qui định:
    Quản trò hô Đứng, Ngồi, Nằm, Ngủ và Người chơi thể hiện hành động tương ứng
    Dạng thức trình bày dữ liệu truyền:
    Quản trò  người chơi: lời nói
    Người chơi  Quản trò: hành động
    Thứ tự thực hiện: Quản trò  người chơi  quản trò  người chơi
    Cách thức xử lý thông tin: lập trình sẵn trong đầu khi nhận gì thì sẽ làm gì
    Người chơi: if (lệnh = X) do X else ….
    Quản trò: if (lệnh = X && did X) passed else failed

## Slide 20: Băng thông
Băng thông (bandwidth):
  Lượng thông tin có thể truyền đi trên 1 kết nối mạng trong 1 khoảng thời gian
  Lý tưởng
  Đơn vị tính: bit/s (bps), Mbps, Gbps, …
Thông lượng (throughput):-cùng đvị với bandwidth
  Băng thông thực tế
  Nhỏ hơn nhiều so với băng thông lý thuyết
  Các yếu tố ảnh hưởng:
      Thiết bị liên mạng
      Topology mạng
      Số lượng user trên mạng
      Máy tính của user, server
      …

## Slide 21: Độ trễ - 1
Là thời gian trễ của 1 gói tin
Các nguyên nhân gây ra trễ:
  Trễ do tốc độ truyền (transmission delay)
  Trễ trên đường truyền (propagation delay)
  Xử lí tại nút (nodal processing)
  Hàng đợi (queuing delay)

## Slide 22: Độ trễ - 2
Trễ do tốc độ truyền (transmission delay):
  Là thời gian cần thiết để chuyển mạch hết gói tin lên đường truyền
  Dtrans = L/R (s)
      R = băng thông của đường truyền (bps)
      L = chiều dài gói tin (bit)
  Ví dụ: gói tin có chiều dài L = 100bytes. Đường truyền có băng thông R = 10 Mbps
       Dtrans = 100 / 10
*8 ( *10002) s

## Slide 23: Độ trễ - 3
Trễ trên đường truyền (propagation delay)
  Thời gian truyền 1 bit từ nơi gởi đến nơi nhận
  Dprop = d/c
      d = chiều dài đường truyền
      c = tốc độ truyền (~ 2x108 m/sec - 3x108 m/sec)
Xử lý tại nút (nodal processing): Dproc
  Là thời gian xử lý header của 1 gói tin và quyết định chuyển mạch gói tin theo hướng nào
      Kiểm lỗi bit
      Xác định đầu ra (vd dựa trên địa chỉ đến.)
  Thường rất nhỏ

## Slide 24: Độ trễ - 4
Hàng đợi: Dqueue
  Là thời gian gói tin chờ trong hàng đợi để được đưa lên đường truyền
  Phụ thuộc: số lượng gói tin đến trước nó
Tổng độ trễ khi truyền 1 gói tin:
D = Dproc + Dqueue + Dtrans + Dprop

## Slide 25: Độ trễ - 5
Ví dụ 1:
  Khoảng cách từ A đến B: 100km
  tốc độ đường truyền 360.000km/h
  Trung bình mỗi gói tin có kích thước 1000 bytes
  Băng thông của đường truyền: 100Mbps
  Mỗi gói tin cần 0.01s để xử lý
Cho biết:
  Thời gian để gởi 1 gói tin. Giả sử, tại thời điểm đang xét, hàng đợi của A là rỗng
  Tại thời điểm t = 0.1s, bit đầu tiên của gói tin đang ở vị trí nào?
  Tính thời gian cần thiết để gởi 5 gói tin, giả sử 5 gói tin đã nằm trong hàng đợi
Notes: Dtrans = 2*8/100 = 0.16 (s)
Dproc = 0.01 (s)
Dprop = 100*3600/360000 = 1(s)
a/ d = 0.01 + 0.16 + 0 + 1 = 1.17 (s)
b. D = 5*0.16 + 1 = 1.8(s)

## Slide 26: Độ trễ - 6
Các lệnh dùng để kiểm tra thời gian trễ
  Ping
  Tracert
  Pathping

## Slide 27: Độ trễ - 7

## Slide 28: Độ trễ - 8

## Slide 29: Firewall
Bức tường lửa (Firewall):
  Bảo vệ hệ thống
  Kiểm soát luồng dữ liệu
    từ mạng bên trong đi ra ngoài
    Từ bên ngoài đi vào mạng bên trong
  Phần mềm/phần cứng
Streaming Media
SMTP DNS Intrusion

Access Policy
Allow  HTTP  All Destinations
External Network
Firewall
Internal Network
Rules Applied

## Slide 30: Proxy
Proxy
  Là 1 ứng dụng đặc biệt
  “Thay thế” các kết nối

## Slide 31: Nội dung
Mạng máy tính là gì?
Lịch sử MMT
Các khái niệm cơ bản
Các thành phần trong mạng máy tính
Đồ hình mạng
Các ứng dụng mạng

## Slide 32: Thành phần mạng – bên ngoài
hosts = end systems
  chạy ứng dụng mạng
Home network
Institutional network
Mobile network
Global ISP
Regional ISP
router
PC
server
wireless
laptop
cellular
handheld
wired
links
wireless
Phương tiện kết nối
  cáp, sóng vô tuyến
  Tốc độ truyền = bandwidth
Thiết bị liên mạng
  Routers, switch,..
  Chuyển tiếp dữ liệu

## Slide 33: Thành phần mạng – bên trong
Dịch vụ mạng
  Web, Mail, FTP,…
Giao thức
  HTTP, FTP, TCP, IP, PPP,…
Phương thức truyền dữ liệu:
    chuyển mạch mạch (circuit-switching):
      mỗi cuộc gọi chiếm dụng hết vùng băng thông được cấp.
      VD: mạng điện thoại PSTN
    chuyển mạch gói (packet-switching)
      dữ liệu chuyển mạch trên mạng rời rạc theo từng khúc, gọi là gói (packet)
      VD: mạng máy tính

## Slide 34: Chuyển mạch mạch - 1
Mỗi “cuộc gọi” chiếm 1 tài nguyên nhất định
  Yêu cầu thiết lập đường dẫn trước
  Chiếm giữ tài nguyên suốt “cuộc gọi”
Đảm bảo không bị nghẽn mạch
Sử dụng băng thông không hiệu quả nếu dữ liệu rời rạc (hoặc dày đặc nhưng bit rate không đều)
Khắc phục:
  Nhập nhiều “cuộc gọi” trên cùng 1 đường truyền
  kỹ thuật: FDMA, TDMA

## Slide 35: Chuyển mạch mạch - 2
FDMA
4 cuộc gọi
TDMA
Tần số
Thời gian
Tần số
Thời gian

## Slide 36: Chuyển mạch gói
Mỗi luồng dữ liệu được chia nhỏ thành các gói
Các gói tin chia sẻ chung tài nguyên mạng
  Mỗi gói sử dụng toàn bộ băng thông
  cho phép nhiều người dùng đồng thời hơn
  Bị tắt nghẽn
Yêu cầu tài nguyên sử dụng vừa đủ
Mỗi gói có thêm phần “header” làm tăng kích thước dữ liệu truyền
Phù hợp cho dữ liệu tức thời
Băng thông bị chia nhỏ
Cấp phát tài nguyên
Đăng kí trước tài nguyên

## Slide 37: Nội dung
Mạng máy tính là gì?
Lịch sử MMT
Các khái niệm cơ bản
Các thành phần trong mạng máy tính
Đồ hình mạng
Các ứng dụng mạng

## Slide 38: Đồ hình mạng - 1
Đồ hình mạng (network topology):
  cách thức bố trí đường truyền để nối kết các nút mạng
Phân loại:
  Đồ hình vật lí : Mô tả cách bố trí đường truyền thật sự
  Đồ hình logic: Mô tả con đường mà dữ liệu thật sự di chuyển.
Các kiểu đồ hình mạng:
  Bus: các thiết bị nối trực tiếp vào một đường mạng chung
  Star: các thiết bị nối trực tiếp vào một thiết bị chung
  Ring: các thiết bị nối với nhau tạo thành vòng tròn
  Mesh: 2 thiết bị bất kì được nối trực tiếp với nhau

## Slide 39: Đồ hình mạng - 2
Dạng bus:
  các node chia sẻ chung 1 đường truyền
Terminator
Terminator
Notes: Nếu không có terminator ở cuối đường cáp, thì tín hiệu đi hết đường cáp sẽ bị văng ra ngoài và gây error trên đường mạng.
Tại 1 thời điểm chỉ cho 1 gói tin truyền đi  dễ xảy ra đụng độ

## Slide 40: Đồ hình mạng - 3
Dạng sao (star)
  Các node liên kết với nhau qua 1 node trung tâm

## Slide 41: Đồ hình mạng - 4
Dạng vòng (ring)
  Các node nối với nhau thành 1 vòng khép kín

## Slide 42: Đồ hình mạng - 5
Dạng lưới (mesh)
  Một node nối với nhiều node
  Gia tăng độ tin cậy của hệ thống
  Có 2 loại:
    mesh 1 phần (bán phần)
    mesh toàn phần

## Slide 43
Bus | Use of cable is economical. Media is inexpensive & easy to work with. System is simple and reliable. Bus is easy to extend. | Network can slow down in heavy traffic. Problems are difficult to isolate. Cable break can affect many users
Ring | System provides equal access for all computers. Performance is even despite many users. | Failure of one computer can impact the rest of the network. Problems are hard to isolate. Network reconfiguration disrupts operation.
Star | Modifying system and adding new computers is easy. Centralized monitoring and management are possible. Failure of one computer does not affect the rest of the network. | If the centralized point fails, the network fails.
Mesh | System provides increased redundancy and reliability as well as ease of troubleshooting. | System is expensive to install because it uses a lot of cabling.

## Slide 44: Nội dung
Mạng máy tính là gì?
Lịch sử MMT
Các khái niệm cơ bản
Các thành phần trong mạng máy tính
Đồ hình mạng
Các ứng dụng mạng

## Slide 45: Ứng dụng mạng
Ứng dụng trong gia đình
  Chat
  Mail
  Instant message
Ứng dụng trong thương mại
  Trang web mua bán online
Ứng dụng trong xã hội
  Social network
  Báo online
Ứng dụng hỗ trợ cho người dùng di động
  Wireless network

## Slide 46: Vấn đề phát sinh
Virus, trojan, spyware…
Bảo mật
  Tấn công
  Nghe lén thông tin
  …
Tội phạm